## Slide 1
Function | MATLAB COMMAND
Connect the board | ard=arduino('COM1')
Specify pin as output | ard.pinMode(13,'output');
Write data on pin | ard.digitalWrite(13,1);
Specify pin as input | ard.pinMode(4,'input');
Read data from pin | x=ard.digitalRead(4);
Read analog data | y=ard.analogRead(5);
Write analog data | ard.analogWrite(5,round(av))
Use AREF | ard.analogReference('external');
Use AVCC | ard.analogReference('default');
Attach Servo | ard.servoAttach(9);
Write Servo | ard.servoWrite(9,90);
Detach Servo | ard.servoDetach(9);
Disconnect Board | delete(ard)
MATLAB Commands for ARDUINO
Click here
For Arduino PDE